## Slide 1: Tema 4: Proceso de producción
Grado en Ingeniería Informática

## Slide 2: Índice
Definición de la Producción
Secuencia del proceso productivo
Elementos de Producción
  Listas de materiales
  Órdenes de Fabricación
Proceso de Producción
Planificación de requerimiento de materiales – MRP
Compras a proveedores
Documentos en el proceso de compras

## Slide 3: Definición de la producción
Definición
  Es la creación de un bien o servicio mediante la combinación de factores necesarios para conseguir satisfacer la demanda del mercado.
Elementos fundamentales
  El material
  El hombre (conocimientos y habilidades)
  La máquina (tecnología)
  El capital
Por medio de los cuatro elementos coordinados eficientemente y mediante una buena administración podemos obtener los productos que nos generan ganancia.

## Slide 4: Definición de la producción
Conflictos
  Mal diseño del producto ó servicio
  El desorden en el sitio de trabajo
  El no saber programar la producción
  No controlar la calidad a lo largo de todo el proceso
  Falta de seguridad industrial
  Falta de mantenimiento a los equipos
Si corregimos
  Altamente competitiva
Notes: Por ejemplo. Puede usted imaginarse una empresa con un sitio de trabajo peligrosamente desordenado, donde el empresario no controla la calidad de la materia prima y no respeta las exigencias de sus clientes al respecto, que se compromete a entregar trabajos sin contar con los que ya tiene, que no administra bien los adelantos en dinero que le hacen sus clientes, que sacrifica calidad de terminados por estar sobre el tiempo ó porque los operarios no están capacitados, con un deposito de materia prima donde no se encuentran las cosas y que por eso hay que comprar más y que al final siempre quedan mal con la entrega. Por si fuera poco imagine que las instalaciones no cumplen con las normas de seguridad, como tener tomacorrientes, o que los operarios estén capacitados en el uso de herramientas peligrosas. En este tipo de espacios ni siquiera existe un botiquín, y ni que decir de los equipos casi siempre dañados porque nunca se les hizo el mantenimiento adecuado.
Lamentablemente el caso que imaginamos anteriormente no es del todo ficticio. Es más común de lo que esperaríamos. Estos espacios industriales de trabajo los encontramos en todas partes. Que tal si corrigiéramos esas fallas. De seguro que esa empresa seria altamente competitiva y estaría en posición de fuerza ante las demás.

## Slide 5: Secuencia del proceso productivo
Bienes
y
servicios
Circuito de Feedback
Materiales
Transformación
Inputs
Proceso
Outputs
Un feedback efectivo:
Evalúa la actuación de los procesos con respecto a un plan.
Mide la satisfacción de los clientes.
Envía señales a los departamentos que controlan los inputs y los procesos.

## Slide 6: Elementos de producción
Definición
  Elemento padre: Producto manufacturado a partir de uno o varios componentes
  Componente: Elemento que sometido a una o varias operaciones puede ser transformado

## Slide 7: Elementos de producción
Listas de materiales (escandallo)
  Registro donde figuran todos los componentes de un artículo.
  Las relaciones padre-componente. (niveles de ensamblaje)
  Las cantidades de utilización de cada componente.
  El precio del artículo padre y el de los componentes.

## Slide 8: Lista de materiales
Especificar estructura producto
Núm.producto
Descripción
Set de golf
V001
Cliente
Nº artículo
Descripción
Cantidad
C1000
Total
V001
A1008
A1007
Set de golf
Palo de golf
Pelotas de golf
6
1
1
A1014
Set de hoyo
1
6,25
275
2,5
Pedido de cliente
Nº artículo
Descripción
Cantidad
Total
A1008
A1007
A1014
Palo de golf
Pelotas de golf
Set de hoyo
1
6
1
6,25
2,5
275
Ventas
315
Tipo de lista materiales
315
Total
Precio de producto superior
No puede modificar ni eliminar los componentes
La existencia de un precio en el nivel de producto o de componente, depende de las Parametrizaciones de documento establecidas en la inicialización del sistema
Tipo de lista materiales Ventas
Notes: Cuando crea un pedido de cliente con una lista de materiales de venta, el sistema muestra el producto acabado y sus componentes.
El sistema crea una contabilización de consumo para los componentes cuando se crea la entrega o la factura.
Para las estructuras de ventas también puede especificar si el precio del pedido se calcula a partir del precio del producto superior o a partir de los componentes.

## Slide 9: Lista de materiales de producción
Plancha
1 Unidad
Eje
2 unidades
Tornillos
8 unidades
Ruedas
4 unidades
Goma
1 Unidad
Aro
1 Unidad
Tornillos
4 unidades
Monopatín
1 Unidad
Categoría de los registros maestros de artículo:
el producto acabado debe ser un artículo de stock
Notes: La lista de materiales de producción representa un producto acabado constituido por diferentes componentes de stock. En el proceso de producción puede convertir los componentes en el producto acabado.
La lista de materiales de producción es el único tipo que se utiliza en la ejecución de planificación MRP y siempre se utiliza en las órdenes de fabricación estándar.
Los componentes de la lista de materiales de producción son artículos físicos (un tornillo o una plancha de madera).
Tiene su propio precio.

## Slide 10: Ejemplo: Lista de materiales
Núm.producto
Cantidad
Lista de precios
Lista de precios grandes volúmenes
A1019
A1020
A1021
1
4
2
22,50 EUR
17,82 EUR
26,10 EUR
22,50 EUR
71,28 EUR
52,20 EUR
145,98 EUR
145,98 EUR
Precio de producto superior
Nº artículo
Cantidad
Precio unitario
Total
Descripción producto
Tipo de lista materiales
Monopatín
Producción
Montaje
Ventas
Producción
Modelo
P1001
Cancelar
Actualizar
1
Cantidad del artículo fabricado con los componentes
Precio del producto acabado para una lista de precios especificada
Lista de precios para determinar los precios de los componentes
Precio total de los componentes
Producto acabado
Componentes
El precio de los productos acabados se determina a partir de los precios de los componentes
Notes: En esta ventana puede crear una lista de materiales de varios niveles. Para ello, define un producto principal y especifica todos los componentes y materias primas necesarios para fabricarlo, así como las cantidades y almacenes involucrados.
Cuando crea la lista de materiales, define su tipo (ventas, montaje, producción o modelo).
El producto acabado y sus componentes deben existir como registros maestros de artículo en el sistema antes de definir la lista de materiales.
El precio de la lista de materiales se actualiza copiando el total de los precios de los componentes en el campo Precio de producto superior mediante la flecha naranja situada sobre el campo, o bien introduciendo un precio diferente en el campo. A continuación, este precio se aplicará a la lista de precios seleccionada. También puede actualizar los precios de la lista de materiales en las listas de precios individuales del registro maestro de artículos del producto acabado.

## Slide 11: Tipos de ordenes de fabricación
Orden de fabricación estándar
Producto
A
B
H
Orden de fabricación especial
Artículo
X
Y
Z
Orden de fabricación de desmontaje
Producto
A
B
H
Notes: La orden de fabricación estándar se basa en la lista de materiales; se utiliza para crear un artículo de producción normal. Gestiona operaciones de material del proceso de fabricación normal. Además, puede modificar los componentes en la etapa de producción. Cuando abre una nueva orden de fabricación estándar, todos los componentes se rellenan automáticamente.
La orden de fabricación especial se utiliza para producir y reparar artículos o para realizar actividades que no son necesariamente artículos de lista de materiales; por ejemplo, una orden de reparación para tarjetas de equipo del cliente o una orden de reparación para montajes rechazados. Los componentes de la orden de fabricación especial se crean manualmente.
La orden de fabricación de desmontaje se utiliza para descomponer un artículo superior del producto normal en sus componentes. El producto se desmonta en piezas independientes que se pueden incluir en stock y vender. Por ejemplo, puede adquirir un coche usado, desmontarlo y vender los componentes individuales.

## Slide 12: Orden de fabricación estándar
Se basa en la lista de materiales.
Se utiliza para crear un artículo de producción normal.
Gestiona operaciones de material.
Puede modificarse los componentes en la etapa de producción.
Notes: La orden de fabricación estándar se basa en la lista de materiales; se utiliza para crear un artículo de producción normal. Gestiona operaciones de material del proceso de fabricación normal. Además, puede modificar los componentes en la etapa de producción. Cuando abre una nueva orden de fabricación estándar, todos los componentes se rellenan automáticamente

## Slide 13: Orden de fabricación especial
Se utiliza para producir y reparar artículos. (por ejemplo una orden de reparación de montajes rechazados)
Para realizar actividades que no son necesariamente artículos de lista de materiales.
Los componentes se crean manualmente.
Notes: La orden de fabricación especial se utiliza para producir y reparar artículos o para realizar actividades que no son necesariamente artículos de lista de materiales; por ejemplo, una orden de reparación para tarjetas de equipo del cliente o una orden de reparación para montajes rechazados. Los componentes de la orden de fabricación especial se crean manualmente.

## Slide 14: Orden de fabricación de desmontaje
Se utiliza para descomponer un artículo superior del producto normal en sus componentes.
El producto se desmonta en piezas independientes que se pueden incluir en stock y vender.
Puede adquirir un coche usado, desmontarlo y vender los componentes individualmente.
Notes: La orden de fabricación de desmontaje se utiliza para descomponer un artículo superior del producto normal en sus componentes. El producto se desmonta en piezas independientes que se pueden incluir en stock y vender. Por ejemplo, puede adquirir un coche usado, desmontarlo y vender los componentes individuales.

## Slide 15: Proceso de producción
Orden de
fabricación
Status: Planificada
Orden de
fabricación
Status: Liberada
Orden de
fabricación
Status: Cerrada
manualmente
liberar
cerrar
1.)
2.)
3b.)
4.)
entrada del producto de fabricación
3a.)
envía los componentes a producción
Notes: 1.) Las órdenes de fabricación se crean automáticamente a partir de recomendaciones de MRP o manualmente. El Status de la orden de fabricación es Planificada.
2.) Cuando inicia la orden de fabricación, modifica su status a Liberada.
3a.) Los componentes se envían con los métodos Manual o Notificación.
  Utilice el método Manual para enviar a la orden de fabricación artículos de componente individual. Esto permite presentar de forma precisa todos los componentes enviados a una orden de fabricación tal como se utilizan en el proceso de producción. Cuando indica la finalización de la producción (paso 3b.), los componentes notificados se envían automáticamente a la orden de fabricación.
3b.) En este punto, comienza la indicación de finalización de la orden de fabricación. Puede indicar la finalización total o parcial de la orden de fabricación o bien puede cancelar la orden.
  En las órdenes de fabricación estándar y especiales, envía el producto acabado al stock. En las órdenes de fabricación de desmontaje, envía al stock los componentes.
4.) Cuando finalice la fabricación, cierre la orden de fabricación. Para ello, modifica el Status a Cerrada. En la orden de fabricación, ficha Resumen se resume la orden; puede consultar esta ficha para revisar los detalles de la orden de fabricación.

## Slide 16: Orden fabricación: Entrada datos
Proceso de Producción
Tipo Estándar / Especial / Desmontaje Fecha de vencimiento 20.10.2007
Status Planificada / Liberada / Cerrada / Anulada Origen Manual / MRP
Nº producto P1001 Usuario Marcos Rodríguez
Cantidad planificada 2 Pedido de cliente …
Almacén 01 Cliente …
Componente
Nº artículo Base Planificado Emitido Disponible Almacén Método de emisión
A1019 1 2 2 12 01 Manual / Notificación
A1020 4 8 96 01 Manual / Notificación
A1021 2 4 48 01 Manual / Notificación
Orden de fabricación
Resumen
Base: Muestra la cantidad de los componentes necesaria para fabricar un producto.
Planificado: Muestra los valores de la cantidad planificada, es decir, el resultado de multiplicar la cantidad base por la cantidad planificada del producto.
Emitido: Muestra la cantidad total ya enviada a la orden de fabricación.
Disponible: Muestra la cantidad de unidades del artículo disponibles en el almacén específico.
Método de emisión:
Manual: Los componentes de un artículo superior se emiten de forma manual. Notificación: Los componentes de un artículo superior se envían automáticamente a la orden de fabricación cuando se indica la finalización del artículo superior.
Notes: En esta ventana introduce los datos de una nueva orden de fabricación. Sin embargo, si MRP la crea automáticamente, puede actualizar los valores de los campos.
Tipo: Estándar (propuesto): para fabricar un artículo de producción normal. Éste es un artículo de lista de materiales de producción. Especial: Para fabricar y reparar artículos de lista de materiales o artículos normales. Desmontaje: Para desmontar un artículo superior en sus componentes. Éste es un artículo de lista de materiales de producción.
Status: Planificada: El status inicial de la orden de fabricación. Liberada: Libera la orden de fabricación a la planta para comenzar el trabajo. Cerrada: Cuando todas las cantidades planificadas del producto, incluidos sus componentes, se han emitido, cierra la orden de fabricación. Anulada: La orden de fabricación se elimina de la lista antes de comenzar el proceso de producción.
Cantidad planificada: En las órdenes de fabricación manuales, introduzca la cantidad planificada del producto acabado para la orden de fabricación. El valor de propuesta es 1. Cuando se genera la orden de fabricación en la ejecución de la planificación MRP, el valor de cantidad planificada ya se muestra en el campo. Sin embargo, puede actualizar la cantidad de las órdenes de fabricación planificadas y liberadas.
Origen: MRP: El resultado de la recomendación del informe de MRP o directamente de un pedido de cliente. Manual: Introducido por un usuario autorizado.
Pedido de cliente, Cliente: Para enlazar la orden de fabricación con un pedido de cliente o un cliente.

## Slide 17: Orden fabricación: Entrada datos
Tipo Estándar / Especial / Desmontaje Fecha de vencimiento 20.10.2007
Status Planificado / Liberado / Cerrado / Anulado Origen Manual/Automático
Nº producto P1001 Usuario Marcos Rodríguez
Cantidad planificada 2 Pedido de cliente …
Almacén 01 Cliente …
Componentes
Costes
Coste componente real 80 Coste adicional real Coste de producto real 80 Desviación total
Desviación por producto
Desviación %
Comentarios (para el diario) Orden de fabricación - P1001
Orden de fabricación
Resumen
Cantidades
Cantidad planificada 2 Cantidad completada 2 Cantidad rechazada
Fechas
Fecha de vencimiento 20.10.2007
Fecha de cierre real
Atrasado
Notes: En la etiqueta Resumen, dispone de la información que resume la orden de fabricación. La etiqueta muestra la información sobre las órdenes de fabricación liberadas y cerradas.
Coste de componente real: Muestra el valor total de todos los componentes enviados a la orden de fabricación.
Coste adicional real: Muestra los costes adicionales reales que surgen cuando se define un componente en Datos maestros de artículo como artículo no incluido en stock. Éste puede ser el caso, por ejemplo, de un coste de servicio o laboral. Si existe más de un coste adicional para el artículo, el coste visualizado en este campo será la suma de todos los costes adicionales.
Coste de producto real: Muestra el valor total de todos los productos montados para esta orden de fabricación.
Desviación total: Muestra el valor resultado del valor real de los componentes menos el valor real de los productos.
Desviación por producto: Muestra el valor de la desviación total dividida por el valor de la cantidad planificada.
% desviación: Muestra el porcentaje de la desviación por valor del producto.
Entrada en diario: Muestra el número del producto de propuesta. El valor se graba en el libro mayor y se muestra en las transacciones e informes de éste. Se puede modificar el valor del campo.
Cantidad planificada: Muestra la cantidad total planificada de la orden de fabricación.
Cantidad completada: Muestra la cantidad completada total después de indicar la finalización de la fabricación.
Cantidad rechazada: Muestra la cantidad total rechazada de la orden de fabricación.
Fecha de vencimiento: Muestra la fecha de vencimiento de la orden de fabricación.
Fecha de cierre real: Muestra la fecha de cierre de la orden de fabricación.
Atrasado: Muestra el número de días en que la fecha de cierre real supera la fecha de vencimiento.

## Slide 18: Modificaciones en stock (inventario o almacén)
En stock
-
Comprometido
+
Solicitado
=
Disponible
Orden de
fabricación
estándar
Finalización indicada
Status: Planificado
Componentes
Producto acabado
Componentes
Producto acabado
+
+
+
+
-
-
-
-
Stock del producto acabado y los componentes se modifican durante el proceso de producción.

## Slide 19: Planificación de requerimiento de materiales
MRP-Materials Requirements Planning
Definición
  Sistema que mediante un conjunto de procedimientos lógicamente relacionados, traduce un programa maestro de producción en necesidades reales de componentes, con fechas y cantidades.
Programa maestro de producción
  Se basa en los pedidos de los clientes y pronósticos de demanda,
  Indica qué productos finales hay que fabricar y en qué plazos debe tenerse terminados.

## Slide 20: Planificación de requerimiento de materiales
Ventajas
  Asegurar la disponibilidad de las materias primas
  Se reducen los niveles de inventario
  Se utilizan más eficientemente los recursos de planta y equipos
  Se mejora el servicio al cliente
  Se reducen los costes

## Slide 21: Planificación de requerimiento de materiales
Objetivos
  Determinar los requerimientos:
    ¿Qué tengo que fabricar?
    ¿Qué cantidad?
    ¿Cuándo tengo que fabricarla?
    ¿Cuándo estará disponible?
  Mantener actualizadas las prioridades
    Mantener el balance entre demanda y aprovisionamiento
    Incluir los cambios de clientes
    Actualizar el estado de las órdenes de fabricación
    Actualizar el estado de los pedidos a proveedores
    Actualizar el estado del inventario
    Actualizar el estado de los recursos

## Slide 22: Planificación de requerimiento de materiales
Modificar
P.M.P
Previsión de la Demanda
Demanda Externa
Productos Bajo Pedido
Programa Maestro
de Producción
(P.M.P.)
Archivo de Inventarios
(Stocks)
Información Técnica
(lista de materiales)
Lógica de Procesamiento
de MRP
“Explosión de Necesidades”
¿Puede Cumplirse?
Ordenes Planeadas
para compras
Informe de Excepciones
Ordenes Planeadas
para fabricación
. Artículos
. Estructura del producto
. Ciclos y tecnología
. Condiciones de operación
(No)
(Sí)
(RESULTADOS)
(ENTRADAS)
E
S
T
R
U
C
T
U
R
A
S
I
S
T
E
M
A
MRP
Notes: La figura anterior muestra los componentes básicos de un sistema MRP. Tres elementos fundamentales de información son determinantes en el sistema: un Programa Maestro (PMP), un archivo del estado legal del inventario y un archivo de las listas de materiales para la estructura del producto (BOM). Usando estas tres fuentes de información de entrada, la lógica del procesamiento del MRP (programa de cómputo) proporciona tres tipos de resultados de información sobre cada uno de los componentes del producto: el informe de excepciones, el plan de fabricación y el plan de aprovisionamiento de las órdenes a fabricar y comprar respectivamente.
Programa Maestro de producción(PMP). El PMP se inicia a partir de los pedidos de los clientes de la empresa o de los pronósticos de la demanda anteriores al inicio del MRP; llegan a ser un insumo del sistema. Diseñado para satisfacer la demanda del mercado, el PMP identifica las cantidades de cada uno de los productos terminados (artículo final) y cuándo es necesario producirlo durante cada periodo futuro dentro del horizonte de planeación de la producción. Las órdenes de reemplazo (servicio) de componentes (demanda independiente) a los clientes también son consideradas como artículos finales en el PMP. Por tanto, el PMP proporciona la información focal para el sistema MRP; en última instancia, controla las acciones recomendadas por el sistema en el ritmo de adquisición de los materiales y en la integración de los subconjuntos, los que se engranan para cumplir con el programa de producción del PMP.
Lista de Materiales (BOM: Bill of materials). La BOM identifica como se manufactura cada uno de los productos terminados, especificando todos los artículos, subcomponentes, su secuencia de integración, cantidad en cada una de las unidades terminadas y cuáles centros de trabajo realizan la secuencia de integración en las instalaciones. Esta información se obtiene de los documentos de diseño del producto, del análisis del flujo de trabajo y de otra documentación estándar de manufactura y de ingeniería industrial. La información más importante de la BOM es la estructura del producto.
Archivo del estado legal del inventario. El sistema debe de contener un archivo totalmente actualizado del estado legal del inventario de cada uno de los artículos en la estructura del producto.
Este archivo proporciona la información precisa sobre la disponibilidad de cada artículo controlado por MRP. El sistema amplía esta información para mantener una contabilidad precisa de todas las transacciones en el inventario, las actuales y las planeadas. El archivo del estado legal del inventario contiene la identificación (número de identificación), cantidad disponible, nivel de existencias de seguridad, cantidad asignada y el tiempo de espera de adquisición de cada uno de los artículos.
Lógica de procesamiento del MRP. La lógica de procesamiento o explosión de las necesidades del MRP, acepta el programa maestro y determina los programas de componentes para los artículos de menores niveles sucesivos a lo largo de las estructuras del producto. Calcula para cada uno de los periodos (normalmente semanas), en el horizonte del tiempo de programación, cuántos de cada artículo se necesitan (requerimientos brutos), cuántas unidades del inventario existentes se encuentran disponibles, la cantidad neta que se debe planear al recibir las entregas (recepción de órdenes planeadas) y cuándo deben de colocarse las órdenes para los nuevos embarques (colocación de las órdenes planeadas) de manera que los materiales lleguen exactamente cuando se necesitan. Este procedimiento continúa hasta que se hayan determinado todos lo requerimientos para lo artículos que serán utilizados para cumplir con el PMP.
Resultado de la explosión de necesidades. Como se comentó anteriormente, como resultado de la explosión MRP, se obtienen el plan de producción de cada uno de los artículos que han de ser fabricados, especificando cantidades y fechas en que han de ser lanzadas las órdenes de fabricación, el plan de aprovisionamiento que detalla las fechas y tamaños de los pedidos a proveedores para todos aquellas referencias que serán adquiridas en el exterior, y el informe de excepciones que permite conocer qué órdenes de fabricación van retrasadas y cuáles son sus posibles repercusiones sobre el plan de producción y en última instancia, sobre fechas de entrega de pedidos a clientes.

## Slide 23: Planificación de requerimiento de materiales
Planificación de necesidades de material
Entrada
Salida
Pedidos de compra
Órdenes de
fabricación
Órdenes de
fabricación
en curso
Necesidades de artículos subordinados
Pronóstico
Pedidos de
clientes
Pedidos de
Compra en
curso
Inventarios
Planificación
de maestro de artículos
Lista de
materiales
Notes: Los datos que introduce como entrada para la fuente de datos de la Planificación de necesidades de material pueden proceder de:
  Pedidos pendientes y facturas anticipadas de acreedores como entradas previstas.
  Pedidos de cliente pendientes y facturas anticipadas de deudores como necesidades.
  Pronósticos definidos como necesidad adicional.
  Inventario: Stock existente por almacén de un artículo y nivel mínimo de stock de los datos maestros de artículo.
  Órdenes de fabricación pendientes de artículos principales como entradas previstas.
  Necesidades dependientes de principal: Necesidades de artículos subordinados de un artículo principal, que se crean en función de la lista de materiales de un artículo principal.
  Datos de planificación: Los datos que proceden del registro maestro de artículo, que se actualizan en la ficha Planificación de éste.
  Lista de materiales: Información sobre el artículo principal y la cantidad de artículos subordinados.
Los datos que se obtienen como salida de la Planificación de necesidades de material son recomendaciones de pedidos y de órdenes de fabricación, según el método de aprovisionamiento especificado en el registro maestro de artículo.

## Slide 24: Planificación de requerimiento de materiales
Integración de las áreas funcionales de la empresa.

## Slide 25: Compras a proveedores
Está ligado al subsistema de producción
Su función consiste
  Identificar al proveedor con mayor capacidad
    Obtener el producto requerido
    Con la calidad más óptima
    El menor coste posible
    El menor tiempo de espera
    Las mejores condiciones de pago
    Un excelente servicio posventa
  Se necesita un histórico de funcionamiento con los proveedores
    como guía para decidir operaciones futuras

## Slide 26: Modelo de Diagrama Flujo de Datos
Diagrama de contexto
Notes: 26

## Slide 27: Modelo de Diagrama Flujo de Datos
Diagrama Nivel 1
Notes: 27

## Slide 28: Modelo de Diagrama Flujo de Datos
Subproceso compras
Notes: 28

## Slide 29: Modelo de Diagrama Flujo de Datos
Subproceso Recepción
Notes: 29

## Slide 30: Compras a proveedores
Secuencia de operaciones
Solicitud de Compra
Exploración de proveedores
Adjudicar compra
Recepción de la mercancía
Almacenar la mercancía
Registros contables
Almacenes | Compras | Compras | Recepción | Almacenes | Contabilidad
1 Detección de necesidad de reponer | 3 Recepción de pedido de reposición | 5 Recepción de cotizaciones | 7 Recepción de mercancía y remito | 9 Recepción mercancía y parte de recepción | 11 Registro contable en euros
2 Emisión pedido de reposición | 4 Emisión pedido de cotización | 6 Emisión orden de compra | 8 Emisión parte de recepción | 10 Registro del ingreso físico
INPUT
OUTPUT
Sectores que intervienen
Operaciones

## Slide 31: Fase 1: Solicitud de compra
Comienza (Entrada)
  Detección de la necesidad
    de reponer
    adquirir un bien
  Almacenes emitirá
    un pedido de reposición (cuando necesita reponer)
      Nivel stock mínimo
      Nivel stock máximo
      Nivel de punto de pedido: Existencias superiores al stock mínimo, pero se tiene en cuenta el periodo de reposición y el consumo en ese periodo
        se determina usando los planes de consumo previstos
    Pedido de materiales (cuando adquiere un bien)

## Slide 32
Notes: 32

## Slide 33
Notes: 33

## Slide 34: Ficha de artículos
Notes: 34

## Slide 35: Ficha de artículos
Disponible = En Stock – Comprometido + Solicitado
En stock
Comprometido
Solicitado
Almacén
Código almacén
Almacén general
Norte
Sur
Drop Ship
En Stock  El stock que tengo actualmente en mi almacén
Stock Comprometido  Pedidos de venta en curso
Stock Solicitado  Pedidos de compra en curso
Cada tipo de documento afectará al stock de una manera diferente
Notes: 35

## Slide 36: Fase 1: Solicitud de compra
Emisión (Salida)
  Archivo
    Pedidos de reposición con un número identificativo
    Entregas parciales del pedido de reposición
    En las recepciones de almacenes los pedidos van cambiando de estado
  Formulario impreso
    Pedido de reposición
    Pedidos renovados por las entregas parciales

## Slide 37
Notes: 37

## Slide 38: Fase 2: Exploración de proveedores
Comienza (Entrada)
  Recepción de los datos del pedido por el Dept. de compras
  Acceso al archivo de
    Proveedores
      Datos fijos (nombre, dirección, etc)
      Código y descripción de los productos que suministra
      Otros datos como: precios, plazos de entrega, condiciones de pago, calidad, servicio postventa, grado de cumplimiento
    Por código de producto, por código de proveedor, por fechas de operaciones anteriores, etc.

## Slide 39
Notes: 39

## Slide 40: Fase 2: Exploración de proveedores
Emisión (Salida)
  Formulario impreso
    Pedido de cotización
      Descripción precisa de los artículos que se solicitan cotización y si existen condiciones especiales de entrega
      Cantidad
      Precios: bajo distintas condiciones de pago
      Fecha de entrega
      Plazo mantenimiento de la oferta
      Lugar y fecha tope de mantenimiento de la oferta
      Fecha y hora de apertura de los ofreciminetos

## Slide 41
Notes: 41

## Slide 42: Fase 3: Adjudicación de compra
Comienza (Entrada)
  Recepción de las cotizaciones de los proveedores consultados
    Se abren todos los sobres a la misma vez
  Se estudian las cotizaciones mediante el estudio de sus atributos: precio, calidad, fecha entrega, etc

## Slide 43: Fase 3: Adjudicación de compra
Emisión (Salida)
  Documento razonado que justifique la decisión
  Registro de la planilla comparativa
  Orden de compra
    Se identifica con un código
    Debe enviarse a:
      Proveedor
      Recepción de mercancía (Almacén)
      Cuentas a pagar (contabilidad)

## Slide 44
Notes: 44

## Slide 45
1 CAMBIO DE STATUS : PEDIDO PENDIENTE DE RECEPCIÓN
2 AUMENTA LA CANTIDAD SOLICTADA
3 AUMENTA LA CANTIDAD DISPONIBLE
Disponible = En Stock – Comprometido + Solicitado
CONSECUENCIAS DEL PEDIDO DE COMPRA
Disponible = En Stock – Comprometido + Solicitado
Notes: 45

## Slide 46: Fase 4: Recepción de la mercancía
Comienza (Entrada)
  Tiempo entre el envío de la orden de compra y la recepción de mercancía
    Hay que realizar un seguimiento
  La mercancía llega a recepción
    Se entrega con un albarán con varias copias
    Recepción controla el material sobre el albarán
      Control de cantidad
      Control de calidad
    Si todo es correcto, se da un alta de productos en el Almacén

## Slide 47
Albarán de compra
Notes: 47

## Slide 48: Fase 4: Recepción de la mercancía
Emisión (Salida)
  Parte de recepción
    Debe ser comunicado:
      Compras: para actualizar sus registros de Ordenes de compras pendientes de cumplimiento
      Cuentas a pagar: incorporar a la parte de pagos
      Almacenes: cuando entrega la mercancía

## Slide 49
Report Albarán de compra
Se imprime el albarán interno y se adjunta al albarán original del proveedor
Se escanea el albarán guardándolo como archivo digital
Notes: 49

## Slide 50: Fase 5: Almacén de la mercancía
Almacenes es el lugar transitorio en donde estará la mercancía hasta que pase al proceso de producción
Almacenes recibe un ejemplar del Parte de Recepción
Almacenes depura sus registros de Pedidos de Reposición pendientes
Actualizará los registros de existencias

## Slide 51
CONSECUENCIAS DEL ALBARÁN DE COMPRAS
1 CAMBIO DE STATUS
PEDIDO PTE DE RECEPCIÓN  PEDIDO SERVIDO
ALBARÁN PTE DE FACTURA
2 AUMENTA LA CANTIDAD EN STOCK
3 DISMINUYE LA CANTIDAD SOLICITADA
LA CANTIDAD DISPONIBLE NO VARÍA
Disponible = En Stock – Comprometido + Solicitado
Disponible = En Stock – Comprometido + Solicitado
Notes: 51

## Slide 52
Recepción de Mercancías: Entregas parciales/Exceso de suministro
Pedido de Compras
#
1 10
2 15
3 2
Albarán de Compras
Exceso de suministro
#
1
2 20
3
Añadir artículos
Albarán de Compras
#
1
2
3
4 1
2ª entrega parcial
Albarán de Compras
#
1 4
2
Albarán de Compras
1ª entrega parcial
#
1 6
2
Notes: 52

## Slide 53: Fase 6: Registración contable
La transacción de comprar mercancía debe quedar contabilizada, aunque no se haya recibido la factura del proveedor.

## Slide 54
FACTURA
Notes: 54

## Slide 55
INFORME DE LA FACTURA
Se imprime la factura interna y se adjunta a la factura original del proveedor
Se escanea la factura guardándolo como archivo digital
Notes: 55

## Slide 56
CASO 1 - FACTURA en base al PEDIDO.
Aumenta deuda contable con el proveedor (Asiento)
Aumenta la cantidad del stock
Disminuye la cantidad solicitada
Cambio Status Pedido Pendiente  Pedido Servido
CASO 2 - FACTURA en base al ALBARÁN
Aumenta deuda con el el proveedor (Asiento)
Cambio Status Albarán Pte Factura  Albarán Facturado
CASO 3 - FACTURA directa sin referencia a doc.base
Aumenta deuda contable con el proveedor (Asiento)
Aumenta la cantidad del stock
CONSECUENCIAS DE LA FACTURA DE COMPRAS
Notes: 56

## Slide 57
Generamos REGISTRO DE IVA SOPORTADO para posterior entrega de informe a Hacienda.
Generamos CARTERA DE PAGOS
CONSECUENCIAS DE LA FACTURA DE COMPRAS
Notes: 57